## Slide 1: PWM
許佳興
jiashing@tea.ntue.edu.tw
(視覺與感測技術應用實驗室)

## Slide 2: PWM
T為周期，單位為”秒” ，請另定義頻率為 f = 1/T (單位為”Hz”)

## Slide 3: Rsapberry’s PWM
led = 18
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(led, GPIO.OUT)
pwm = GPIO.PWM(led, 500)
pwm.start(25)
500 = 1/T = f, T = 1/500(秒)
25為duty cycle 25%

## Slide 4: LED control using PWM (接線圖)

## Slide 5: LED control using PWM pi@raspberry:~$ sudo python3 led_pwm.py
# LED Control by PWM
import RPi.GPIO as GPIO
led = 18
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(led, GPIO.OUT)
pwm = GPIO.PWM(led, 500)
pwm.start(100)
try:
while True:
duty = int(input("Enter Brightness(0~100): "))
pwm.ChangeDutyCycle(duty)
finally:
print("Exit the program...")
GPIO.cleanup()

## Slide 6: 按鈕正面 按鈕背面
沒有壓按鈕時 (紅色代表相通(短路)):
壓住按鈕時 (紅色代表相通(短路)):

## Slide 7: 按鈕(接線圖)

## Slide 8: 按鈕

## Slide 9: Music by Buzzer using PWM control (接線圖)

## Slide 10: Music by Buzzer using PWM control (電路圖)

## Slide 12: Music by Buzzer using PWM control
import time
import RPi.GPIO as GPIO
def doReMi(buzzerio):
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(buzzerio, GPIO.OUT)
p = GPIO.PWM(buzzerio, 50)
p.start(50)
print("Do")
p.ChangeFrequency(523) # 523
time.sleep(10)
print("Re")
p.ChangeFrequency(587) #587
time.sleep(10)
print("Mi")
p.ChangeFrequency(659)
time.sleep(10)
p.stop()
GPIO.cleanup()
doReMi(23)

## Slide 13: 參考資料
https://s761111.gitbook.io/raspi-sensor/feng-qi

## Slide 14: Q&A